ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

Por se tratar de intenção de contratação por dispensa de licitação de obras e serviços de engenharia de pequeno valor conforme o art. 75, Inc. I da Lei Federal nº 14.133/2021, este Estudo Técnico Preliminar contempla todos os itens obrigatórios previstos no Art. 18 § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021 e fica dispensada a análise de riscos.

Além disso, a única opção viável para o caso em tela é a contratação de empresa especializada para a elaboração dos projetos, uma vez que o Município não conta com corpo técnico suficiente para o atendimento desta demanda, não havendo necessidade de análise sobre outras opções. Também, os requisitos não obrigatórios serão mencionados e justificados no Termo de Referência.

Não existem contratações correlatas ou interdependentes a esta, nem providências anteriores à contratação a serem tomadas, no entanto, os projetos contratados darão base a contratação de futura execução.

Não existirão impactos ambientais decorrentes desta contratação.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Contratação de empresa para elaboração de projetos de engenharia para obras de Ampliação do Ginásio de Esportes da Linha Nona, Projeto do Sistema de Captação e Distribuição de Águas Pluviais da EMEI Pingo de Gente e Pavimentação Asfáltica nas estradas da Linha Nona, Linha Sétima São Roque e Linha Sétima São João, Recapeamento Asfáltico em Ruas do Perímetro Urbano, Projeto de Construção da Capela Mortuária, Acessibilidade na Unidade Básica de Saúde e Projeto do Sistema de Captação e Distribuição de Águas Pluviais do Prédio da Prefeitura Municipal.

A ampliação o Ginásio visa a construção de áreas para copa e cozinha, desta forma, possibilitando uma melhor utilização do espaço para realização de eventos da municipalidade e da comunidade em geral, bem como proporcionar aos usuários maior conforto e acesso à alimentação durante eventos culturais e esportivos.

Já, o projeto do sistema de captação e distribuição de águas pluviais para futura execução na EMEI Pingo de Gente, se justifica pela necessidade de destinação apropriada da água da chuva, com a devida drenagem, evitando assim o acúmulo da mesma, bem como, impedindo a ocorrência de infiltrações no prédio, para segurança de alunos, professores e funcionários do educandário.

As estradas da Linha Nona, Linha Sétima São Roque e Linha Sétima São João as quais se pretende realizar a contratação de elaboração de projetos atualmente não tem pavimentação. Assim, a futura realização dessa obra irá trazer uma grande melhoria para o trânsito desses locais, principalmente em épocas de chuva, beneficiando um grande número de moradores e usuários das estradas, além disso, o custo de manutenção das estradas será menor, bem como dará maior segurança ao trânsito nessas localidades.

O Recapeamento Asfáltico em Ruas Urbanas do Município se dará devido a pavimentação já existente, paralelepípedo/paver estarem com desgaste dos mesmos, ocasionando buracos e ondulações na pista de rolamento.

A futura construção da Capela Mortuária é de necessidade a fim de que os familiares possuam um local adequado e digno para se despedir de seus entes.

O Projeto de Captação e Distribuição de Águas Pluviais do Prédio da Prefeitura Municipal, se dá pela necessidade de destinação final das águas das chuvas, bem como para que se resolva problemas de infiltrações no prédio, uma vez que o mesmo está se deteriorando em virtude das várias infiltrações existentes no mesmo.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Serão contratados 05 projetos de engenharia, sendo o mesmo de julgamento será por itens, conforme serviços descritos no Documento de Formalização da Demanda.

- ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Para verificação do valor estimado da contratação foi realizada elaboração de Planilha Orçamentária com base em orçamentos coletados de empresas que já prestaram serviços ou forneceram orçamentos anteriormente a Administração, bem como em consulta a portal de contratações.

Foram apesentadas as seguintes ofertas referenciais, levando em consideração o valor global para a contratação:

Empresa 01: DIEGO E. P. FERRO - BELLARQ ENGENHARIA, CNPJ 46.477.685/0001-62;

Empresa 02: JEFFERSON DOS SANTOS ENGENHARIA, CNPJ: 26.316.929/0001-18;

Empresa 03: PROEXATA ENGENHARIA E ARQUITETURA, CNPJ: 30.654.110/0001-38.

| DESCRIÇÃO | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ampliação do salão comunitário da Linha Nona: A edificação com 01 pavimento em alvenaria de bloco cerâmico aparente e cobertura em estrutura metálica contará com aproximadamente 62,00 m², deverá conter área para cozinha, copa e bar as tubulações de água fria e elétrica deverão ser externas as paredes, devendo conter: Planta de situação e localização, planta baixa, cortes, fachadas, cobertura e detalhes construtivos; Projeto Estrutural composto de fundações, pilares, vigas e lajes, quantitativo de ferragem; Projeto Hidrossanitário; Projeto de Instalações Elétricas; Fornecimento de ART (quitação por conta do contratante); Acompanhamento da execução da obra com visitas periódicas ao local; Os projetos serão apresentados de forma gráfica com impressão de grande porte e formato digital (PDF, Excel e Word), com memorial descritivo, planilha de quantitativos, custos e cronograma físico-financeiro; Fiscalização com medições da execução das etapas licitadas. | 8.500,00 | 9.000,00 | 8.300,00 |

| DESCRIÇÃO | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Projeto do sistema de captação e distribuição de águas pluviais com reaproveitamento de águas: Estudo/análise das condições da cobertura da Escola de Educação Infantil Pingo de Gente, situada na Rua Archimedes Bocardi, 585, centro, Itapuca - RS, no que se refere a captação das águas pluviais e a destinação, ocasionando a confecção de projeto executivo para solução de dais problemas, devendo conter: Projeto de Drenagem Pluvial (calhas, descidas, caixas de passagem e destinação); Projeto de reaproveitamento de águas pluviais (reservatório, tubulação, motobomba e outros necessários); Fornecimento de ART (quitação por conta do contratante); Acompanhamento da execução da obra com visitas periódicas ao local; Os projetos serão apresentados de forma gráfica com impressão de grande porte e formato digital (PDF, Excel e Word), com memorial descritivo, planilha de quantitativos, custos e cronograma físico-financeiro; Fiscalização com medições da execução das etapas licitadas. | 8.000,00 | 9.000,00 | 7.900,00 |

| DESCRIÇÃO | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavimentação Asfáltica estrada da Linha Nona: Projeto executivo de pavimentação asfáltica em trecho de estrada municipal no interior do município de Itapuca, em trecho com extensão de 500m, largura da pista de rolamento de 6,00m, base de brita graduada e capa de CBUQ com 4cm sobre eixo colante, devendo conter: Projeto geométrico; Projeto planialtimétrico; Elaboração de memorial descritivo; Planilha orçamentária (Ref. SINAPI_RS); Planilha de Levantamento de Eventos; Planilha de Levantamento de Quantidades; Memorial de Cálculo; Composições; Relatório de Encargos; Cronograma físico-financeiro; Cronograma de Desembolso; ART (quitada pelo contratante); Quadro de composição do BDI; Projeto de sinalização horizontal e vertical; Impressão em uma via de todos os documentos; Versão eletrônica (Projetos, laudos e planilhas no formato PDF); Acompanhamento da Execução de camadas e ou qualquer serviço de responsabilidade da prefeitura municipal; Fiscalização com medições da execução das etapas licitadas. | 10.000,00 | 11.000,00 | 9.900,00 |

| DESCRIÇÃO | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavimentação Asfáltica estrada da linha Sétima (São Roque): Projeto executivo de pavimentação asfáltica em trecho de estrada municipal no interior do município de Itapuca, em trecho com extensão de 450m, largura da pista de rolamento de 6,00m, base de brita graduada e capa de CBUQ com 4cm sobre eixo colante, devendo conter: Projeto geométrico; Projeto planialtimétrico; Elaboração de memorial descritivo; Planilha orçamentária (Ref. SINAPI_RS); Planilha de Levantamento de Eventos; Planilha de Levantamento de Quantidades; Memorial de Cálculo; Composições; Relatório de Encargos; Cronograma físico-financeiro; Cronograma de Desembolso; ART (quitada pelo contratante); Quadro de composição do BDI; Projeto de sinalização horizontal e vertical; Impressão em uma via de todos os documentos; Versão eletrônica (Projetos, laudos e planilhas no formato PDF); Acompanhamento da Execução de camadas e ou qualquer serviço de responsabilidade da prefeitura municipal; Fiscalização com medições da execução das etapas licitadas. | 10.000,00 | 11.000,00 | 9.900,00 |

| DESCRIÇÃO | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavimentação Asfáltica estrada da linha Sétima (São João): Projeto executivo de pavimentação asfáltica em trecho de estrada municipal no interior do município de Itapuca, em trecho com extensão de 350m, largura da pista de rolamento de 6,00m, base de brita graduada e capa de CBUQ com 4cm sobre eixo colante, devendo conter: Projeto geométrico; Projeto planialtimétrico; Elaboração de memorial descritivo; Planilha orçamentária (Ref. SINAPI_RS); Planilha de Levantamento de Eventos; Planilha de Levantamento de Quantidades; Memorial de Cálculo; Composições; Relatório de Encargos; Cronograma físico-financeiro; Cronograma de Desembolso; ART (quitada pelo contratante); Quadro de composição do BDI; Projeto de sinalização horizontal e vertical; Impressão em uma via de todos os documentos; Versão eletrônica (Projetos, laudos e planilhas no formato PDF); Acompanhamento da Execução de camadas e ou qualquer serviço de responsabilidade da prefeitura municipal; Fiscalização com medições da execução das etapas licitadas. | 10.000,00 | 9.000,00 | 8.900,00 |

| DESCRIÇÃO | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Recapeamento Asfáltico (CBUQ), em ruas do perímetro urbano: Projeto executivo de recapeamento asfáltico asfáltica em trechos de estradas do perímetro urbano do município de Itapuca, sendo: Rua Arvorezinha (igreja e prefeitura): Camada de reperfilagem de 3cm e capa de rolamento de 4cm, em um trecho de 200,00m de extensão e largura de 8,00m; Av. Mathias Zanette (Sicredi): Camada de reperfilagem de 3cm e capa de rolamento de 4cm, em um trecho de 140,00m de extensão e largura de 14,00m; Rua Floriano Borges de Goes (Posto de Combustível): Camada de reperfilagem de 3cm e capa de rolamento de 4cm, em um trecho de 300,00m de extensão e largura de 12,00m; Rua Júlio Cardoso: Camada de reperfilagem de 3cm e capa de rolamento de 4cm, em um trecho de 70,00m de extensão e largura de 14,00m; Av. Mathias Zanette (Escola Estadual): Camada de reperfilagem de 3cm e capa de rolamento de 4cm, em um trecho de 80,00m de extensão e largura de 14,00m; Projeto geométrico; Projeto planialtimétrico; Elaboração de memorial descritivo; Planilha orçamentária (Ref. SINAPI_RS); Planilha de Levantamento de Eventos; Planilha de Levantamento de Quantidades; Memorial de Cálculo; Composições; Relatório de Encargos; Cronograma físico-financeiro; Cronograma de Desembolso; ART (quitada pelo contratante); Quadro de composição do BDI; Projeto de sinalização horizontal e vertical; Impressão em uma via de todos os documentos; Versão eletrônica (Projetos, laudos e planilhas no formato PDF); Acompanhamento da Execução de camadas e ou qualquer serviço de responsabilidade da prefeitura municipal; Fiscalização com medições da execução das etapas licitadas. | 20.000,00 | 19.000,00 | 18.800,00 |

| DESCRIÇÃO | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Casa Mortuária: Projeto executivo para implantação de casa mortuária, com projeção de cemitério com gavetas na vertical: Planta de situação, localização, planta baixa, cortes, fachadas, cobertura e detalhes construtivos; Projeto Estrutural composto de fundações, pilares, vigas e lajes, quantitativo de ferragem; - Projeto Hidrosanitário; Projeto de Instalações Elétricas, iluminação; - Projeto de forros e pisos; - Projeto de climatização; - Projeto de Entrada de Energia Padrão Concessionária; Projeto de PPCI; - Orçamento com Base na Tabela SINAPI e Cronograma Físico Financeiro; Fornecimento de ART; Acompanhamento da execução da obra com visitas periódicas ao local; Fiscalização com medições da execução das etapas licitadas. | 33.000,00 | 35.000,00 | 32.500,00 |

| DESCRIÇÃO | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Acessibilidade Unidade Básica de Saúde: Projeto executivo para adaptação da UBS municipal conforme exigências da NBR9050, e normativas da secretaria estadual de Saúde para obtenção do selo ouro. Planta de situação, localização, planta baixa, cortes e detalhamento; Projeto executivo de acessibilidade conforme NBR9050; Fornecimento de ART; Acompanhamento da execução da obra com visitas periódicas ao local; Os projetos serão apresentados de forma gráfica com impressão de grande porte e formato digital (PDF, Excel e Word), com memorial descritivo, planilha de quantitativos, custos e cronograma físico-financeiro; Fiscalização com medições da execução das etapas licitadas. | 5.000,00 | 6.000,00 | 4.900,00 |

| DESCRIÇÃO | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Projeto do sistema de captação e distribuição de águas pluviais com reaproveitamento de águas: Estudo/análise das condições da cobertura da Prefeitura Municipal Centro Administrativo, situada na Rua Arvorezinha, 1035, centro, Itapuca - RS, no que se refere a captação das águas pluviais e a destinação, ocasionando a confecção de projeto executivo para solução de dais problemas, contendo: Projeto de Drenagem Pluvial (calhas, descidas, caixas de passagem e destinação); Projeto de reaproveitamento de águas pluviais (reservatório, tubulação, motobomba e outros necessários); Fornecimento de ART (quitação por conta do contratante); Acompanhamento da execução da obra com visitas periódicas ao local; Os projetos serão apresentados de forma gráfica com impressão de grande porte e formato digital (PDF, Excel e Word), com memorial descritivo, planilha de quantitativos, custos e cronograma físico-financeiro; Fiscalização com medições da execução das etapas licitadas. | 8.000,00 | 5.000,00 | 4.900,00 |

Para efeitos de valor referencial será considerado menor preço por item, conforme a planilha acima.

- JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Por se tratar de projetos os quais a execução deverá ser licitada de forma individual, o critério de julgamento será o de menor preço por item para a elaboração dos 05 projetos citados no Documento de Formalização da Demanda.

- VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação pretendida é viável, uma vez que há a necessidade de elaboração dos projetos para posterior licitação ou dispensa de licitação. Os valores e a solução escolhida são econômica e tecnicamente adequados. Também, existe dotação orçamentária prevista para a contratação e a mesma está no Plano Anual de Contratações do ano de 2023.

Renato Reck

Secretário Municipal de Administração